智能语音对讲联网防盗报警主机

安装使用说明手册

使用本系统之前恳请仔细阅读使用说明

智能语音对讲联网防盗报警主机快速操作说明

1.遥控器的使用

- 撤防：　 消除警戒

- 布防：   布防 防盗报警系统开始警戒

- 留守布防：除内部防区外的其它防区布防

- - 紧急：	　遇到紧急情况，按住3秒主机会自动报警；

2.控制键盘面板及指示灯

布防键：按“布防键”系统开始进入布防状态。

撤防键：按“撤防键”系统进入撤防状态；

报警键：未启用

确认键－登录、进入菜单选项；     取消键－退出当前菜单并返回上级菜单；

删除键－清除原菜单中的选项；     退出键－退出系统，常按3秒注销当前用户；

上翻键                          下翻键

智能语音对讲联网防盗报警主机接线图

语音对讲简易说明：

按键（自动复位按键）被按下后上报给总线主机和中心平台！

优先顺序：上报平台→发送短信→拨打电话

两组按键：第一组（求助）和第二组（火警）

- 无需控制键盘亦可设置用户号码：

两组按键，每组按键可设置6个用户号码；用户号码可以直接通过发送短信的方式设置。

发送格式：888888SETTELNO .1 .2 .189*****110

“888888”代表密码校验，没有设置密码的情况下系统忽略验证；

“SETTELNO”代表短信设置指令（通过短信的方式设置用户号码）；

“1”代表设置的用户号码对应在第一组按键；

“2”代表设置的用户号码对应在第一组按键的第2个号码；

“189*****110”代表需要设置的用户号码。

- 支持移动手机卡，双向语音对讲，有2个按键，每个按键对应6组接警电话，不遗漏每次报警，第1组电话占线，会拨打下一组号码，接通后即可语音对讲，可设置当地报警区号，第一时间与公安110电话联网报警。

- 上报给总线主机和中心平台：

当用户按下第一组按键后先上报显示“21防区报警”，不管有没有接通，只要挂断电话后再上报显示“21防区报警恢复”；

当用户按下第二组按键后先上报显示“22防区报警”，不管有没有接通，只要挂断电话后再上报显示“22防区报警恢复”。

# 典型安装示例

一、固定好机箱，安装GSM卡，接好天线，连接蓄电池，连接220V电源。

二、有线探测器接线：

1、有线门磁接Z1 C

2、有线红外接Z2 C  电源接+12V和GND

3、将不使用的3、4防区报警禁止，设备管理\防区列表\003普通\报警：

允许按确认键选禁止。

三、学习遥控器：

1、设备管理\遥控器\10添加：根据系统提示操作，按下布防键然后松开

然后再按下。

四、学习无线探测器：

设备管理\无线防区\30添加：根据提示操作，按下触发无线探测器然后关闭无线探测器然后再触发无线探测器。

- 输入用户帐号：

系统设置\网络服务\帐号： 000000110（这里只是举例，具体帐号要与中心确认）

- 查询网络情况：

进入“技术支持\系统信息\网络状态”信号值：百分比，服务：正常 表示已连接到服务器。

目   录

第一章：功能简介┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 4

1.1 概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

1.2 使用前注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

1.3 功能简介┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

1.4 主要技术性能指标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

1.5 系统操作┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

第二章：安装接线说明┄┄┄┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 6

2.1 安装接线图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6

2.2 电源的连接┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

2.3 有线探测器的连接┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

2.4 无线探测器┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7

2.5 警号的安装┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

.2.6 键盘的连接┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

2.7 联动输出连接┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8

第三章：编程项目列表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅.9

第四章：常见问题说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅.10

第一章：功能简介

## 1.1概况

智能双向语音对讲联网防盗报警主机：双电阻16有线防区/50无线防区；可配中文液晶显示键盘，人机交互式菜单操作；真人语音提示，可免接警号，安装调试容易；采用先进的32位ARM微处理器，集成度高，可靠性强,通过GSM/GPRS通讯网络传递报警信息。产品适用于家庭、住宅小区、别墅、商辅联网、金融系统、机关事业单位、工业区、学校、图书馆、医院等诸多领域。

## 1.2使用前注意事项

- 必须在整个系统安装工程检查无误后，方可接上电源。

- 建议使用DC12V 4.5Ah密封铅酸电池，要注意红色正极线插在电池的正极端（+），黑色负极插在电池的负极端（－）。

- 最大充电电流：1.5A

- 安装接线时，注意避免用金属物碰击或手触摸到电路板上的其他电子元器件。

- 为避免错接和方便维护，建议每根接入线均贴上标签。

## 1.3功能简介

- 简单易用：

1、中文液晶操作键盘，菜单式编程，人机交互界面，查询主机状态、报警信息全中文显示；

2、多种布、撤防方式：键盘布、撤防，手机APP/微信布、撤防，短信布、撤防，遥控器布、撤防；

3、布、撤防语音提示，报警信息电话语音播报，布防时异常防区自动旁路并语音播报；

4、可设置1组安装编程密码，6位数可自行修改；1组主用户密码，8组子用户密码，6位数均可按需设置，用户密码布防后，安装员密码不能撤防，提高安全性；

5、双电阻8个有线防区、50无线探测器防区，可接8个无线遥控器；

6、双向语音对讲（音质清晰、无失真），GSM/GPRS传输方式，可设置6组号码（可选择2个按键，表示不同的功能应用，比如：求助和火警）；

7、供电电压：16.5V（负载），空载18.5V，输出电流：1A（20W），可接蓄电池，充电；

8、可选择不要键盘亦可设置电话号码，紧急对讲，远程控制，支持回拨（远程监听和远程喊话）；

9、可上传报警平台（支持双服务器平台），支持远程升级，提供继电器输出（开关量）；

10、主机自带测试程序，无需返厂可立即测试出主机是否故障。

- 稳定可靠：

1、全自动短路保护：主机12V电源输出口、警号接口等短路情况下，主机自动保护，不会损坏主机；

2、蓄电池防呆设计，正负极插反主机自动保护；蓄电池低压过放保护；电池故障保护（如充电曲线异常时会限制充电电流），防区接口电路采用防浪涌设计，耐4KV浪涌冲击；

3、主机机箱24小时防拆，防剪、防短路，报警时主机自动抢线报警，交流断电报警，电池丢失、低压报警；

4、防区智能识别，布防时异常防区会语音提示，当防区恢复正常时，会自动布防上。

## 1.4主要技术性能指标

供  电 电 源：AC18.5V 20W       静态消耗电流：≤150mA

警  号 输 出：≤1000mA,12V      输  出 电 压：DC12V～15V

无线接收频率：315MHZ            环  境 温 度：-10°C ～ 55°C

环  境 湿 度：40%～ 70%       . 机箱外观尺寸：长27cm*宽26cm*高8cm

## 1.5系统操作

作为防盗报警系统的主要用途是监测是否有人非法进入您的单位或住宅，以及紧急求助。当您下班或离家之前，应检查门窗是否关好，然后布防让系统进入警戒状态。在布防状态下，如果防区被触发，系统将进入报警状态，表现如下：

3.1.1如果主机接有警号、防区设置为允许报警时，现场将会有警报声和键盘的蜂鸣声。

3.1.2如果系统已安装GSM卡，报警主机将会把报警信息通过GPRS网传送到接警中心。

第二章   安装接线说明

## 2.1 安装接线图

2.1.1主板安装接线图（详见第二页接线图）

2.2 电源的连接

2.2.1  变压器接法：变压器两根红线接交流AC220V输入，两根黄线AC20V输出接入主板交流端子。（出厂已接好）

2.2.2  DC12V蓄电池接法：电路板上红色后备线接铅酸电池的正极，黑色后备线接铅酸电池的负极；

2.2.3  辅助电源输出：过载（超过1A电流），辅助电源输出会关闭，故障排除后自动恢复。

## 2.3 有线探测器的连接

2.3.1  有线探测器信号线的连接：（防区号从1防区开始到8防区）

|  | 线尾电阻 | 常开 | 常闭 | 防区数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  | √ | 4 |
| 2 | 3.3K | √ | √ | 4 |
| 3 | 6.8K | √ | √ | 4 |
| 4 | 3.3K+6.8K |  | √ | 8 |
| 5 | 常开 | √ |  | 4 |
| 6 | 3.3K+3.3K | 探测器防拆功能 | 4 |

3.3K+3.3K探测器防拆与报警输出共用信号线时的接线示意图

2.3.2  有线探测器电源的连接：将有线探测器的正极负极接到主板的12V输出口（不要大于1A），注意正负极不要接错。

2.3.3  没有用到的防区可以在程序中将相应菜单“报警”选择禁止。

2.3.4  如果使用电阻，系统设置\主机设置\线尾电阻  选择对应的电阻。

## 2.4   无线防区的安装设备管理\无线防区\30添加：根据提示操作，按下触发无线探测器然后关闭无线探测器然后再触发无线探测器。（无线防区从30防区开始到79防区）

## 2.5 警号的连接

警号接口：将警号正负极接到主机警号端子上。

## 2.6 键盘的安装

将数据线插到键盘背面J3的位置，另一端直接插到主板J7白色小插座上；

2.7联动输出口

红黄线（+  0）信号：可外接12V继电器，或直接接闪灯。

黑黄线（－ 0）信号：作为联动输出（共地），黑线（-）需要连接到DVR（或其他设备）的公共端或电源负极；

特别提示：在给主机供电前请仔细检查并确认接线正确。注意防止电源线、警号线、探测器电源线正负极接反、短路或探测器电源线与信号线短接。

第三章   编程项目列表

| 设备管理 | 防区列表 | 001普通 002普通 003普通 004普通 | 报警：允许 | 按确认键 可选 无声 禁止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 警情：普通 | 按确认键 可选 常用内含：普通 24小时 周界 室内 出入口 等防区类型 |
|  |  |  | 代码：140 | CID代码 （通常可以不用管） |
|  |  |  | 类型：普通 | 特殊警情类型 （通常可以不用管） |
|  | 防区设置 |  |  | 想快速设置时，直接输入防区号，可以进入该防区的设置项 |
|  | 无线防区 | 30添加 . . . 79添加 | 选择探测器类型 普通 增强 | 增强型有电池低压、探测器丢失等上传中心功能，而普通型没有。选择类型后按提示操作，触发探测器 关闭探测器 再触发探测器 学习成功会自动保存 |
|  |  |  | 报警：允许 |  |
|  |  |  | 警情：普通 |  |
|  |  |  | 代码：140 |  |
|  |  |  | 类型：普通 |  |
|  | 遥控器 | 10添加 |  | 按确认键进入后，按提示操作 |
| 系统设置 | 主机设置 | 线尾电阻 | 无 | 无：表示端口接常闭探测器 3.3K：表示使用3.3K电阻 |
|  |  | 拆动报警 | 否 | 主机防拆功能是否使用 |
|  |  | 强制布防 | 是 | 强制布防时如果有防区未准备好，会语音提示访防区故障，当防区恢复正常时自动进入布防状态； 非强制布防时如果有防区未准备好，会语音提示旁路该防区，该防区被旁路。 |
|  |  | 联动 |  | 布防状态：布防时一直联动 报警状态：报警时一直联动 布防触发：布防时联动3秒 报警触发：报警时联动3秒 |
|  | 网络服务 | IP: 120.25.154.43 端口：9000 |  | 默认服务器IP地址及端口号 |
|  |  | 账号 | 000110 | 输入分配给该主机的用户编号，一般6位 |
|  |  | 超时 | 300秒 | 当超过300秒 |
|  |  | 备用服务器 |  | 后备服务器设置 （双服务器时使用) |
|  | 时间参数 | 报警时间 | 300秒 | 报警时警号响300秒 |
|  |  | 进入延时 | 60秒 | 进入延时时间 |
|  |  | 退出延时 | 60秒 | 退出延时时间 |
|  |  | 无线巡检 | 1200分 | 当增强型无线探测器1200分钟没有收到信号，主机会报警探测器丢失 |
|  | 操作提示 | 布防警示 | 是 | 布防时警响是否响 |
|  |  | 撤防警示 | 是 | 撤防时警响是否响 |
|  |  | 延时警示 | 是 | 延时时警响是否响 |
| 技术支持 | 系统信息 | 版本信息 |  | 主机版本相关信息 |
|  |  | 网络状态 | 信号值 | 建议使用时要大于38% |
|  |  |  | 网络：本地 | 表示已连接GSM网络 |
|  |  |  | 数据：本地 | 表示已连接GPRS网络 |
|  |  |  | 服务：正常 | 表示已连接到服务器上 |
|  |  |  | 辅助：断开 | 表示未连接到辅助服务器上 |
|  | 防区状态 | 防区数量 |  | 表示所有防区的数量 |
|  |  | 布防 | 1 | 表示已布防防区的数量 |
|  |  | 触发 | 1 | 表示在触发状态的防区数量 |
|  |  | 报警 | 1 | 表示在报警状态的防区数量 |
|  | 设备状态 | 电源 |  | 电源电压 |
|  |  | 电池 |  | 电池电压 |
|  |  | 开机 |  | 开机时间 |
|  | 日志查询 | 最新记录 |  | .循环记录1500条报警记录 |
|  |  | 高级搜索 |  | .自定义查询 |
|  | 设备维护 | 重启设备 |  | .重新启动主机 |
|  |  | 恢复出厂 .设置 |  | .恢复出厂时设定好的值 |
|  |  | 硬件测试 |  | 无需返厂可立即测试出主机是否故障 |

# 常见问题说明

一、布防时主机语音提示“XX防区故障”。

1、有线防区默认不用接电阻，直接将常闭端口的探测器接入到防区接线端。

2、主机支持多种电阻，多种接法，比如使用了3.3K电阻，需要在系统中“系统设置\主机设置\线尾电阻”菜单中选择相应的3.3k电阻。

3、探测器使用常开还是常闭接法，电阻需要对应的并联或串联。

二、遥控器连续按主机无反应

为了防止误操作，短时间内连续按遥控器主机不工作，稍等3秒后再按。

三、无线探测器有时人员感应到了，但灯不亮。

多数无线探测器5分钟省电功能，5分钟内重复触发不发送信息给主机。

四、信息无法上传服务器

在确认流量卡、天线接好的情况下，进入 技术支持\系统信息\网络状态\信号值 网络 数据 服务 等菜单查询。

五、恢复出厂值

在菜单“技术支持”中，恢复出厂值。